## Slide 1: Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek
Kis Tibor, Lócska Gergő István, Szamosi Krisztián Benjamin
Budapesti Műszaki SZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum

## Slide 2: Bevezetés
A Szálkapari Zrt. mint jelentős szereplő a bútoriparban komplex hálózati infrastruktúrával rendelkezik:

## Slide 4: Hálózat fizikai struktúrája
A vállalati hálózatban a kommunikáció létrejöttéhez a forrás és cél állomás összeköttetéséhez meg kell teremtenünk a csatornát győri, soproni és a pozsonyi telelephelyek között.
Notes: Létrehozva:
Sopron
Győr
Pozsony
Nagysebességű béreltvonali.
Soproni telephelyen internet csatlakozás.
Többi telephely is ezt az átjárót használja.
A fizikai tűzfal is Soproni telephelyre lett telepítve.

## Slide 5: Hálózati logikai struktúrája
Az elosztási réteg minden telephelyen több logikailag különálló részre osztott, például virtuális hálózatok segítségével. A következő ábrán látható a vlan-ok kialakítása:

## Slide 7: Forgalomirányítás
A telephelyeken illetve azok között a dinamikus forgalomirányítást OSPF területek kialakításával oldottuk meg:
Notes: Több területú OSPF lett létre, ahol a gerinc hálózat kapta a „0”-s területett, minden más esetben

## Slide 8: IP címek kiosztása
A vállalat egyes hálózati részein alkalmazásra került Szerver PC, forgalomirányító általi és statikusan beállított IP cím kiosztás is.
Notes: Az ip cím kiosztás több féle módon történt.
Történt DHCP szerver által, router által osztva, illetve statikusan.
Valamint győri telephelyen meg lett valósítva az IPV6-os cím kiosztás.
Az IP címek kiosztásánál figyelembe vettük az adott szervezeti egység felhasználási igényeit. Tehát, ahol nagyobb a mozgás ott DHCP-n lett megvalósítva, egy esetben a statikus cím kiosztás, vendégek tudják használni a wifi routert – dhcp-vel.

## Slide 9: EtherChannel
Az EtherChannel (portcsatorna) interfész számos előnnyel jár:
Redundanciát biztosít
Sebességet lehet vele növelni
Notes: Minden telephelyen meg lett valósítva, ez a győri telephelyen megvalósított ether channelt mutatja be
Redundancia
A számítástechnikában redundánsnak nevezünk mindent, ami többször van jelen egy informatikai rendszerben, mint amennyire rendszerint szükség van. Ez azért szükséges, mivel amennyiben egy elem valamilyen okból kiesne, akkor a szerepét egy másik hasonló elem képes átvenni, így a rendszer működőképes marad.

## Slide 10: Virtual Private Network
A VPN (Virtual Private Network) konfigurációja és implementációja alapvető fontosságú a két szervezet belső hálózatai közötti biztonságos kommunikációhoz.
A soproni szerver és a pozsonyi szerver kommunkációját VPN kapcsolattal valósítottuk meg.
Notes: Belső szabályzat alapján a soproni és a pozsonyi szerver között biztonságosabb VPN kapcsolat lett kialakítva.
AES 256-bites titkosítás
IPsec és ISAKMP
Sh crypto ipsec sa
A leadott vizsgaremek tartalmaz egy vidót a működéséről az idő rövidsége miatt nem kívánjuk ezt levetíteni.

## Slide 11: Tűzfal - Adaptive Security Appliance
A hálózatban megvalósított konfiguráció részletes áttekintésével megérthetjük a tűzfalak és hálózati eszközök kritikus szerepét.
Notes: ASA (Adaptive Security Appliance)
Internet felé a fizikai tűzfal egy ASA eszközzel lett megvalósítva. A két irányú forgalmat a definiált szabályok alapján szűri, korlátozza.

## Slide 12: Biztonsági funkciók forgalomirányítón
Alapvető biztonsági funkcióként a hálózat minden forgalomirányítója jelszavas védelemmel és hozzáférési szabályok beállításával korlátozza az eszközökhöz való hozzáférést.
Illetve az intranetes web site elérhetősége esetében a https protokollt tettük kizárólagossá.
Notes: Számos biztonsági funkciót meg lehet ACL-kel valósítani.
A hálózati telephelyek közötti kommunikáció bérelt vonalon zajlik, így biztonság szempontjából nincs akkor fenyegetésnek kitéve, mintha az interneten keresztül zajlana a kommunikáció. Ezért elegendőnek láttuk a http korlátozását első lépésben.

## Slide 13: Vezeték nélküli hálózat
Több hálózati szegmensben is található WiFi hozzáférési lehetőség. Egyes helyeken ez Access Point-tal míg máshol WiFi Routerrel valósul meg.
Notes: Elkerülhetetlen és nem is lehet cél a vezetéknélküli hálózat használata Az általuk biztosított számos előny mellett hátrányuk jelentéktelen. A mobilitás, a kényelem felhasználói oldalról, míg a skálázhatóság, költségcsökkentés vagy a telepítési rugalmasság tulajdonosi és rendszeradminisztrációs oldalról teszi vonzóvá a technológiát.
Routerek esetében minden esetben DHCP-vel valósult meg az IP cím kiosztása.

## Slide 14: Windows szerver konfigurálása
A Windows Server 2016-os operációs rendszerre a következő szolgáltatásokat telepítettük:
DHCP
Active Directory
DNS
Fájl-és nyomtatószerver
Időzített biztonsági mentés

## Slide 15: Linux szerver konfigurálása
A Linux (Ubuntu server) operációs rendszerre a következő szolgáltatásokat telepítettük:
DNS
Apache webszerver
SSH
FTP
Samba - fájlszerver
Notes: A linux szerver a soproni telephelyen üzemel. A telepítés után a Sopron-linux nevet és statikusan beállított IP címet kapott.
DNS-> BIND 9, ez a szerver a windows szervernek is meg van adva, így más névfeloldásával is tudnak dolgozni. A webszerver név feloldását végzi
Apache webszerver- intranetes webszolgáltatást, ahol céges telefonkönykönyv található, hasznos dolgozói információk
SSH – biztonságos távoli belépés, a linux szerver távoli és biztonságos eléréséhez
FTP – nem használjuk, de alap funkcióként beállításra került
Samba – fájlszerver – hálózatunk jelentős részén windows kliensek találhatók, ezek a linux fájlszerverhez a Samba szolgáltatásaival tudnak a legoptimálisabban csatlakozni

## Slide 16: Jövőbeni fejlesztések
A statikus és dinamikus címfordítás olyan technikák amelyek segítenek az IP címek és hálózati címek kezelésében...

## Slide 17: Csapatmunka
A csapatmunka megvalósításához elengedhetetlen tényező az együttműködés türelem és egy kis humor...

## Slide 18: Záró Dia
Összegzés
Kérdések és válaszok szekció